Anexa 7

Sistemul de monitorizare a SID „DICOM Network”

Имеются следующие возможности для мониторинга:

- Просто ping DICOM Server-a

- Возможность проверить что сам service «DICOM Server» запущен на компе типа «DICOM Server 1».Это простейшая команда которая выполняется на сервисе и возвращает OK. Просто PACS может и не работать( например база данных отключена) а сервис запущен.

- «DICOM Server» пингует конечное оборудование. Тоесть выполняется команда на сервис «DICOM Server» и он пингует другой пакс, оборудование и т.д. Необходимо знать что «DICOM Server» видит оборудование.

- «DICOM Server» даёт запрос в чужой пакс для того чтобы проверить что связь с ними работает.

Тоесть в итоге мониторинг делает следующие шаги

Если не выполняется условие 1, то выставляем статус «Сервер не доступен» и далее не продолжаем

Если не выполняется условие 2, то выставляем статус «Сервис не доступен» и далее не продолжаем

Если не выполняется условие 3, то выставляем статус «Оборудование не доступно» и далее не продолжаем

Если не выполняется условие 4, то выставляем статус «PACS Оборудования не доступен»

Попутно проверяем 2.а, но это только в целях нотификации, т.к. сервис может и не работать как PACS